## Slide 1
導 体 |  |  | 絶縁体 |  | 導体抵抗 （20℃） Ω／km | 標準条長 m | 色番号 | 重量 （kg/巻）
公称断面積 mm2 | 素線数／素線径 mm | 外 径（約） mm | 厚 さ mm | 仕上外径（約） mm |  |  |  | 
0.18 | 7／0.18(TA)右30 | 0.54 | 0.28 | 1.10 | 109 | 500 | 0～12 | 1.30
0.3 | 12／0.18(TA)右35 | 0.70 | 0.43 | 1.55 | 64 | 200 | 0～12 | 1.00
0.5 | 19／0.18(TA)右40 | 0.90 | 0.40 | 1.70 | 40 | 200 | 0～12 | 1.35
0.75 | 30／0.18(TA)右40 | 1.10 | 0.50 | 2.1 | 25.5 | 200 | 0～12 | 2.05
機器配線用耐熱ビニル電線HV
用途 ： この電線は通信機器、電子機器等の配線に使用されます。
導体は電気用軟銅スズメッキ線を集合撚りしています。
KE1013
※色番号は、ページ下の表を御参照下さい